## Slide 1
Ambiente integrado pra desenvolvimento de robótica
Programe, controle e automatize
Wandi Studio 1.0
Experiência interactiva
Virtual
Hardware

## Slide 2
1
Introdução
2
Componentes
3
Instalação
4
Guia de uso

## Slide 3
PARTE 1
Introdução
O Wandi Studio é uma aplicação Web para ensino de robótica, servindo como material de apoio para instituições de educação como colégios, universidades e centros de formação.

## Slide 4
Introdução
Simulação 3D
Programação Integrada
Wandi Robot (Hardware)

## Slide 5
Introdução
W
S
W
R
Software – Wandi Studio
O lado virtual é composto por um editor de código, gerenciador de bibliotecas arduino, painel de comunicação serial e simulação 3D do braço robótico.
Hardware – Wandi Robot
O outro lado é composto por mecanismos electromecânicos, como servo motores e motores de passo e placa arduino pra funcionamento do Wandi Robot.

## Slide 6
PARTE 2
Componentes
Antes de usar qualquer software a primeira coisa a se fazer é familiarizar-se com o mesmo, iremos ajudar de forma objectiva.

## Slide 7
Componentes
S
L
Foco no trabalho.
A cada projecto novo, o código é predefinido com esses dois métodos, obrigatórios na linguagem C/C++ moderno.
Editor de código

## Slide 8
Componentes
A
M
Esse painel é o coração da comunicação e controle do programa que o usuário irá desenvolver, o mesmo vem com menu de velocidade de comunicação com 9600 por padrão, e visualização de bytes recebidos e enviados,.
E três modos de comunicação, como envio de caracteres por digitação do usuário pelo teclado, monitoramento de mensagem e botões de controle, tudo isso em tempo real.
Mensageiro

## Slide 9
Componentes
S
3D
Ambiente onde poderá visualizar objectos 3D dependendo da necessidade do seu projecto, contém detalhes sobre o movimento, botão de parar a comunicação e modo linha.
Simulação 3D

## Slide 10
Componentes
B
L
Barra lateral, onde você encontra três tipos de funcionalidades para o uso do software, como conexão, projectos, e bibliotecas.
Barra lateral

## Slide 11
Componentes
B
T
Barra de tarefas, aqui você encontra as funções especiais como abrir o simulador 3D, salvar projecto, compilar código e enviar código pra placa arduino.
Barra de tarefas

## Slide 12
PARTE 3
Instalação
Processo totalmente, simples e com apenas 2 cliques, pra começar a usar o software

## Slide 13
Clique no botão de instalar na barra lateral (O primeiro botão no menu de conexão) e o servidor irá perguntar pra você se deseja instalar o arduino-cli, clique 1 pra sim e 0 pra não, clique 1 se é a sua primeira vez, como pode ver no terminal do servidor.
Mas em caso de actualização de pacotes você pode clicar 0 pra pular a instalação do arduino-cli porque já se encontra instalado.
Instalação
Apenas um clique

## Slide 14
Se a mensagem no servidor aparece igual essa, significa que foi instalado com sucesso e você já pode usar o software, lembrando que acesso a internet é necessário, e é aconselhável fechar e abrir o programa após instalação pra que certas actualizações tenham efeito.
Instalação
Resultado

## Slide 15
PARTE 4
Guia de uso
Esse é o guia simples, de como iniciar o uso do programa passo a passo.

## Slide 16
Guia de uso
As funções estão organizadas por ícones de esquerda pra direita e de 1 a 4 na lista
Abrir simulação 3D
Salvar Projecto
Compilar Código
Enviar Código
Barra de tarefas
Barra Lateral
Conexão
Projectos
Bibliotecas
Instalar
Placa
Mensageiro
Adicionar
Criar
Deletar
Adicionar
Pesquisar
Remover
3D e Editor

## Slide 17
Guia de uso
01 Abrir simulação 3D
Visualize o Wandi Robot virtualmente e conecte com a comunicação serial por meio de um intermediário que funciona por baixo dos panos com websockets e controle em tempo real por script de modo automática ou botões interactivos na tela de modo manual, separadamente ou sincronizado
02 Salvar Código
Após a criação do projecto, antes do código ser compilado e enviado para placa, primeiro precisa ser salvo, para que alterações tenham efeito.
03 Compilar Código
Nesse momento o software pega o código salvo no projecto e compila em um formato hexadecimal, numa pasta temporária do PC, por padrão e estará preparado pra ser enviado pra placa.
04 Enviar pra placa arduino
Após a compilação do código, uma placa precisa estar conectada, no nosso caso a do Wandi Robot, e o código será enviado pra memória flash.
Barra de tarefas

## Slide 18
Guia de uso
01 Instalar ou actualizar software
Esse processo é crucial na primeira inicialização do software, e consiste na instalação da interface de linhas de comando arduino-cli e pacotes do mesmo, para o funcionamento do sistema, digamos que esse é o coração de todos sistemas integrados construídos a base do modelo de softwares arduino, alimentando o Arduino IDE e Cloud Editor Arduino.
Nesse processo é feito a instalação de núcleo da família avr com placas como arduino uno e mega, instalação índice de bibliotecas, você pode usar essa função sempre que quiser actualizar a lista de bibliotecas que podem ser baixadas.
02 Verificar Placa
Essa função consiste em pesquisar a primeira placa com nomenclatura COM.
Automaticamente pega a porta da primeira placa conectada ao PC por exemplo COM19 e adiciona no ambiente Wandistudio lembrando que precisa ser placa do núcleo avr como arduino:uno ou arduino:mega e entre outros.
03 Mensageiro
O mensageiro abre um painel de comunicação essencial pra o funcionamento e sincronização da movimentação dos robôs, ele usa comunicação serial e é possível monitorar o fluxo dos dados.
E também tem a opção de enviar dados por um entrada de characteres ou por botões na interface.
Abaixo contém um visualização de bytes recebidos e enviados
Barra de tarefas - Conexão

## Slide 19
Guia de uso
01 Adicionar
Adicione código do seu projecto ao editor de código pra começar a trabalhar.
02 Criar
Crie um novo projecto com nome a sua preferência, nesse projecto terá o seu código próprio e bibliotecas pra atender a uma única solução ou mais.
03 Deletar
Exclui um projecto.
Barra de tarefas - Projectos

## Slide 20
Guia de uso
01 Adicionar
Função pra adicionar bibliotecas ao Wandistudio.
Ao adicionar o software vai verificar se existe no computador e adicionar se sim, caso contrário irá baixar e adicionar, pra isso basta colocar o nome da biblioteca e confirmar.
As bibliotecas são especificas pra utilização dependendo da necessidade do seu projecto, porque exemplo.
Sugestão: Abrir o menu de Pesquisar pra copiar o nome de uma biblioteca especifica.
02 Pesquisar
Essa funcionalidade mostra um menu suspenso com todas bibliotecas disponíveis no formato, com a opção de pesquisar filtrando por um desses elementos:
- Nome
- Autor
- Categoria
- Ultima Versão
É útil pra encontrar de forma rápida e copiar nome, sem precisar entrar no Google.
03 Remover
Remove uma biblioteca.
Barra de tarefas - Bibliotecas

## Slide 21
Guia de Uso
J1 +
J2 -
J1 -
J2 +
J2 +
J3 +
J3 -
J4 +
J4 -
J5 +
J5 -
J6 +
J6 -
Controles de Wandi Robot, cada par de controle representa uma junta do robô, com rotação no lado positivo e negativo.
Interactividade e controles

## Slide 22
digite o título
COLOQUE SEU TXT
legenda
Digite aqui o conteúdo que você precisa, pode ser
legenda
Digite aqui o conteúdo que você precisa, pode ser
legenda
Digite aqui o conteúdo que você precisa, pode ser
legenda
Digite aqui o conteúdo que você precisa, pode ser

## Slide 23
obrigado por assistir…
2024/2025